## Slide 1: Technique de prise de vue
La profondeur de champ
Club photo MJC Pibrac

## Slide 2: Sommaire
Les paramètres clés : ouverture, distance du sujet et focale
Comment l’estimer ?
Hyperfocale
Distance de l’arrière-plan
Reflex/hybride
Calcul de la profondeur de champ
Influence de la taille du capteur
Pour quoi faire ?

## Slide 3: La profondeur de champ
Le but essentiel de la profondeur de champ est d’obtenir une photo créative.
Comment cela fonctionne ?

## Slide 4
PROFONDEUR DE CHAMP
Ouverture
Distance
Focale
grand angle / téléobjectif
position du zoom
distance de mise au point
2/3
1/3
profondeur de champ
plan du capteur
La profondeur de champ

## Slide 5
OUVERTURE et PROFONDEUR DE CHAMP
2.8
32
OUVERTURE
petite
grande
PROFONDEUR DE CHAMP
grande
petite
Varient en sens inverse

## Slide 6
grande
DISTANCE du SUJET et PROFONDEUR DE CHAMP
Varient dans le même sens
DISTANCE
petite (sujet proche)
PROFONDEUR DE CHAMP
grande (sujet éloigné)
petite

## Slide 7
FOCALE et PROFONDEUR DE CHAMP
Varient en sens inverse
PROFONDEUR DE CHAMP
grande
petite
courte (ex 24 mm)
longue (ex 200 mm)
FOCALE
grand angle
téléobjectif = angle petit

## Slide 8
 | PROFONDEUR DE CHAMP | 
 | GRANDE | PETITE
Valeur du DIAPHRAGME | GRANDE (ex. F16) | PETITE (ex. F4)
ANGLE | GRAND (zoom en position grand angle) | PETIT (zoom en position télé)
DISTANCE | GRANDE | PETITE
PROFONDEUR DE CHAMP

## Slide 9
PROFONDEUR DE CHAMP
Echelle sur objectif
Comment l’estimer ?
Bague de diaphragme
Bague de mise au point
repère

## Slide 10
PROFONDEUR DE CHAMP
hyperfocale
Zone de netteté
Zone de netteté
hyperfocale
Hyperfocale
L’hyperfocale est la distance minimum à partir de laquelle le sujet est net, si on fait la mise au point sur l’infini.
Zone de netteté
Zone de netteté
Utile en reportage quand on n’a pas le temps de régler la distance

## Slide 11
Plus l’arrière plan est éloigné plus il est flou
PROFONDEUR DE CHAMP
Distance de l’arrière-plan par rapport au sujet
Arrière-plan loin du sujet
Arrière-plan près du sujet

## Slide 12
PROFONDEUR DE CHAMP
Distance de l’arrière-plan par rapport au sujet
Plus l’arrière plan est éloigné plus il est flou
Arrière-plan loin du sujet
Arrière-plan près du sujet

## Slide 13
Sur un appareil reflex le viseur vous ment
La visée se fait à pleine ouverture
Vous ne voyez pas la profondeur de champ réelle
PROFONDEUR DE CHAMP
Sur un appareil hybride le viseur électronique vous montre ce que sera la photo
Reflex / Hybride

## Slide 14
Comment l’estimer ?
Testeur de profondeur de champ
En pratique ?
Expérience
Essais
Pas toujours présent
Viseur trop sombre à faible ouverture
Viseur électronique
Sites et applications
PROFONDEUR DE CHAMP

## Slide 15
https://dofsimulator.net/en/
http://www.galerie-photo.com/profondeur_de_champ_calcul.html
Application : HyperFocal Pro
http://www.dofmaster.com/dofjs.html

## Slide 16
TAILLE DE CAPTEUR et PROFONDEUR DE CHAMP
Rappel : il existe différentes tailles de capteurs

## Slide 17
TAILLE DE CAPTEUR et PROFONDEUR DE CHAMP
Rappel : il existe différentes taille de capteurs
Taille capteur (Appellation) | Dimensions* (en mm) |  |  | Superficie (mm2) | Rapport d’image | Coef. de conversion focale
 | Hauteur | Largeur | Diagonale |  |  | 
1/4’’ | 2,4 | 3,2 | 4 | 7,7 | 4/3 (1,33) | 10,8
1/3’’ | 3,6 | 4,8 | 6 | 17,3 | 4/3 (1,33) | 7,2
1/2,5″ | 4,29 | 5,76 | 7,2 | 24,7 | 1,34 | 6
1/2,3’’ | 4,5 | 6,2 | 7,7 | 27,9 | 1,38 | 5,6
1/2’’ | 4,8 | 6,4 | 8 | 30,7 | 4/3 (1,33) | 5,4
1/1,7’’ | 5,7 | 7,6 | 9,5 | 43,3 | 4/3 (1,33) | 4,6
2/3’’ | 6,6 | 8,8 | 11 | 58,1 | 4/3 (1,33) | 3,9
1’’ | 8,8 | 13,2 | 15,9 | 116,2 | 3/2 (1,5) | 2,7
Micro 4/3 | 13 | 17,3 | 21,6 | 224,9 | 4/3 (1,33) | 2
1,5’’ | 14 | 18,7 | 23,4 | 261,8 | 1,34 | 1,9
APS-C 1,6x | 14,9 | 22,3 | 26,8 | 332,3 | 3/2 (1,5) | 1,6 (ex : Canon)
APS-C 1,5x | 15,7 | 23,7 | 28,4 | 372,1 | 3/2 (1,5) | 1,5 (ex : Nikon)
APS-H | 18,6 | 27,9 | 33,5 | 518,9 | 3/2 (1,5) | 1,3
Plein format (Full Frame) | 24 | 36 | 43,3 | 864 | 3/2 (1,5) | 1 (Référence)
Moyen format | 33 | 44 | 55 | 1452 | 4/3 (1,33) | 0,8
 | 40,4 | 53,7 | 67,2 | 2169,5 | 4/3 (1,33) | 0,6

## Slide 18
TAILLE DE CAPTEUR et PROFONDEUR DE CHAMP
APS-C
Canon 50D, f=60mm, ouverture f/4, mise au point 10 m : prof de champ = 4,49 m
FULL FRAME
Canon 5D Mark IV, f=60mm, ouverture f/4, mise au point 10 m : prof de champ = 7,80 m

## Slide 19
TAILLE DE CAPTEUR et PROFONDEUR DE CHAMP
APS-C  coeff. 1,6
Canon 50D, f=60mm, ouverture f/4, mise au point 10 m : prof de champ = 4,49 m
FULL FRAME
Canon 5D Mark IV, f=97mm, ouverture f/4, mise au point 10 m : prof de champ = 2,69 m

## Slide 20
TAILLE DE CAPTEUR et PROFONDEUR DE CHAMP
Conclusion :
A focale, ouverture et distance de mise au point identiques :
petit capteur  petite profondeur de champ
Taille du capteur | Focale | Ouverture | Mise au point | Prof de champ
APS-C | 60 mm | f/4 | 10 m | 4,49 m
FULL FRAME | 60 mm | f/4 | 10 m | 7,80 m
Mais si l’on veut obtenir la même photo il faut augmenter la focale sur le Full Frame :
grand capteur  petite profondeur de champ
Taille du capteur | Focale | Ouverture | Mise au point | Prof de champ
APS-C | 60 mm | f/4 | 10 m | 4,49 m
FULL FRAME | 97 mm | f/4 | 10 m | 2,69 m

## Slide 21
L’augmenter pour que tous les plans soient nets
Pourquoi faire ?
F 22
infini
2 m
PROFONDEUR DE CHAMP

## Slide 22
Pourquoi faire ?
faire ressortir le sujet, sur un arrière-plan flou (bokeh)
La réduire pour :
PROFONDEUR DE CHAMP

## Slide 23
Pourquoi faire ?
augmenter l’impression de volume avec un premier plan flou
La réduire pour :
PROFONDEUR DE CHAMP

## Slide 24
Pourquoi faire ?
Composer un bokeh artistique
La réduire pour :
PROFONDEUR DE CHAMP

## Slide 25
POUR OBTENIR DE BEAUX FLOUS D’ARRIERE PLAN (BOKEH)
1 – Privilégier les grands capteurs (Full Frame)
2 – Privilégier les objectifs lumineux (f/2,8)

## Slide 26: Merci pour votre attention